## Slide 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ
INSTITUTO DE TECNOLOGIA
FACULDADE DE ENGENHARIA MECÂNICA
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA MECÂNICA
Processos de Soldagem
Prof. Dr. ALEXANDRE SALDANHA DO NASCIMENTO
saldanha77@yahoo.com.br
asn@ufpa.br
Belém 2023.4

## Slide 2
Cap. 1 – Introdução, importância da soldagem, definições, formação de uma junta, obstáculos, comparação com outros processos de união, vantagens e desvantagens;
Cap. 2 – EPI's;
Cap. 3 – Terminologia e Simbologia;
Cap. 4 – Fontes de soldagem;
Cap. 5 – Física do arco;
1ª. Avaliação
Cap. 6 – Eletrodo Revestido;
Cap. 7 – TIG;
Cap. 8 – MIG/MAG;
Cap. 9 – Arame Tubular;
Cap. 10 – Arco Submerso;
2ª. Avaliação
SEMINÁRIOS PROCESSOS ESPECIAIS (Não-convencionais, Derivativos e Híbridos).
EMENTA

## Slide 3
1. Marques, P.V., Modenesi, P.J. Bracarense, A.C. Soldagem - Fundamentos e Tecnologia Ed. UFMG, Belo Horizonte, 2005, 362 p.
2. Quites, A.M... Introdução à Soldagem a Arco Voltaico Soldasoft, Florianópolis, 2002, 352 p.
3. Okumura, T., Taniguchi, C. Engenharia de Soldagem e Aplicações, LTC, Rio de Janeiro, 1982, 461 p.
4. Drapinski, J. Elementos de Soldagem. Me Graw-Hill, São Paulo, 1978, 280 p.
5. Wainer, E. et al. Soldagem-Processos e Metalurgia. Ed. Edgard Blücher Ltda, São Paulo. 1992, 494 p.
6. Cary. H.B. Modem Welding Technology. 4ª edição, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1998, 780 p.
7. American Welding Society Welding Handbook - Welding Processes Volume 2, 8 edição AWS. Miami. 1991, 955 p.
8. Soldagem & Técnicas Conexas: Processos. Ivan Guerra Machado, 1996.
9. Scotti, A; Ponomarev, V., "Soldagem MIG/MAG: Melhor Entendimento, Melhor Desempenho", Artliber Editora Ltda, São Paulo, SP, 2008.
11. NORRISH, J. Advanced Welding Process, 375pg, Cranfield Institute of Technology, 1992, p. 147.
12. Reis, R.P. & Scotti, A., Fundamentos e Prática da Soldagem a Plasma, 1. ed. São Paulo: Artliber Editora, 2007. v. 1000. 147 p 5.
Sites:
http://www.demet.ufmg.br/labs/soldagem/ www.cimm.com.br www.infosolda.com.br
http://www.sitedasoldagem.com.br/
Referências Bibliográficas

## Slide 4
FONTES
DE
SOLDAGEM

## Slide 5
FONTES PARA SOLDAGEM A ARCO VOLTAICO
  Fontes de energia para soldagem a arco voltaico podem ser consideradas simplesmente como o ponto de alimentação da energia elétrica ao processo.
  Entretanto, as fontes exercem grande influência sobre o desempenho de um processo de soldagem (qualidade e produtividade).

## Slide 6
REQUISITOS DE UMA FONTE PARA SOLDAGEM
  Produzir saídas de corrente e tensão nos valores desejados e com características adequadas para o processo de soldagem;
  Permitir o ajuste destes valores de corrente e/ou tensão para aplicações específicas;
  Variar a corrente e tensão durante a operação de acordo com os requerimentos do processo de soldagem e aplicação.

## Slide 7
Requisitos básicos adicionais
Requisitos extras para uma fonte moderna
REQUISITOS DE UMA FONTE PARA SOLDAGEM
  estar em conformidade com exigências de normas e códigos relacionados com a segurança e funcionalidade;
  apresentar resistência e durabilidade em ambientes fabris, com instalação e operação simples e segura.;
  possuir controles/interface do usuário de fácil compreensão e uso;
  quando necessário, ter interface ou saída para sistemas de automação
  Possuir velocidade e precisão nos controles dos parâmetros

## Slide 8
CARACTERÍSTICA ESTÁTICA DE UMA FONTE
Corrente constante
Tensão constante

## Slide 9
TENSÃO EM VAZIO
  Quando a fonte não está submetida a nenhuma carga (corrente = 0)
A tensão em vazio (Vv)
  Quando maior a tensão em vazio da fonte, mais fácil é a abertura e a manutenção do arco.
  Porém maior é o risco de choque elétrico

## Slide 10
Corrente contínua
CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS DE FONTES

## Slide 11
Corrente alternada
CARACTERÍSTICAS DINÂMICAS DE FONTES

## Slide 12
Para se estimar o fator de trabalho de uma fonte para correntes de soldagem diferentes das
especificadas pelo fabricante pode-se utilizar a fórmula abaixo:
FATOR DE CARGA (CICLO DE TRABALHO)
EXEMPLO:
  Uma fonte com Ct = 60% pode operar por até 6 minutos em cada intervalo de 10

## Slide 13
Quanto ao projeto
Classificação de fontes de energia convencionais para soldagem
CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES DE SOLDAGEM
  Fontes eletromagnéticas (Fontes convencionais);
  Fontes eletrônicas (Fontes modernas).

## Slide 14
Quanto ao projeto
FONTES CONVENCIONAIS (Comando ou Regulagem eletromagnética)
EXEMPLOS DE COMANDOS EM FONTES CONVENCIONAIS
  Regulagem por escalões
  Regulagem por bobina móvel
  Regulagem por ferro móvel

## Slide 15
REGULAGEM POR ESCALÕES
  Transformadores com vários taps, permitem um ajuste descontínuo das condições de soldagem pela variação da relação entre os números de espiras no primário e secundário do transformador.

## Slide 16
REGULAGEM POR BOBINA MÓVEL
  A distância entre as bobinas determina a eficiência do acoplamento magnético entre estas. Assim, quanto mais afastadas as bobinas, menor tende a ser a saída da fonte, isto é, mais inclinada fica a sua curva característica.

## Slide 17
REGULAGEM POR BOBINA MÓVEL
  Em fontes com controle por núcleo móvel, as bobinas são mantidas em posição fixa e a saída da fonte é controlada pela posição de um shunt do mesmo material do núcleo do transformador colocado entre as bobinas do primário e do secundário. Quando a posição do shunt entre as bobinas muda, uma maior ou menor parte do fluxo magnético no transformador passa através do shunt, diminuindo ou aumentando a saída da fonte.

## Slide 18
TIPOS DE FONTES
  FONTES TRANFORMADORAS
  RETIFICADORAS
  GERADORAS
  ELETRÔNICAS
- Fontes tiristorizadas
- Fontes transistorizadas
a) em série (Series regulators)
b) chaveadas no secundário (Choppers)
c) INVERSORAS (Inverters) ou chaveadas no primário

## Slide 19
CARACTERÍSTICAS DAS FONTES CONVENCIONAIS
VANTAGENS:
  BAIXOS CUSTOS
  ALTA ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE
  POUCA E FÁCIL MANUTENÇÃO
LIMITAÇÕES:
  DIFICULDADE DE CONTROLE REMOTO
  DIFICULDADE DE INTERFACIAR COM EQUIPAMENTO AUTOMÁTICO
  INSTABILIDADE DE SAÍDA

## Slide 20
CARACTERÍSTICAS DAS FONTES ELETRÔNICAS
  AJUSTE MAIS FÁCIL DOS PARÂMETROS;
  RÁPIDA RESPOSTA, ALTA PRECISÃO E REPETIBILIDADE;
  PERMITE CONTROLE POR RETRO-ALIMENTAÇÃO;
  PERMITE CONTROLAR SEQUENCIA DE PARÂMETROS;
  COMPACTA E LEVE;
  MULTIPROCESSOS

## Slide 21
FATORES A SEREM CONSIDERADOS NA SELEÇÃO DE UMA FONTE
  Processo utilizado;
  Fator de trabalho;
  Portabilidade;
  Local de trabalho;
  Potência requerida;
  Manutenção, preço, etc.

## Slide 22
FIM