## Slide 1
Prof. Me. Eng Roger Barros da Cruz
INTRUMENTAÇÃO
E
CONTROLE
DE
PROCESSOS
INDUSTRIAIS

## Slide 2: SENSORES CAPACITIVOS
Os sensores capacitivos consistem de duas placas de metais paralelas com dielétrico.
O valor da capacitância pode ser alterado pela proximidade de um objeto.
Esse princípio pode ser empregado para detectar proximidade, conteúdo de misturas, umidade, nível de líquidos, pressão, deslocamento, entre outros.

## Slide 3: SENSORES RESISTIVOS
Os sensores resistivos indicam, indiretamente, uma propriedade da variável a ser medida pelo valor da resistência do material.
Esse princípio é empregado em medidas de temperatura, usando resistências termométricas ou termistores, e medida de proximidade, usando strain gauges.

## Slide 4: SENSORES MAGNÉTICOS
Utilizam os fenômenos da indutância, relutância ou correntes parasitas para indicar valores de medida de alguma variável.

## Slide 5
Sensores indutivos transformam o movimento numa variação da indutância entre os elementos magneticamente acoplados;
(B) Em sensores de relutância variável, uma bobina pode ser enrolada num núcleo ferromagnético ou, Preferencialmente, num imã permanente como um sensor de indutância variável.
(C ) Sensores de correntes parasitas consistem de uma ponteira contendo uma bobina

## Slide 6: SENSOR INDUTIVO

## Slide 7: SENSOR DE RELUTÂNCIA VARIÁVEL

## Slide 8: SENSOR DE CORRENTE PARASITA
A corrente parasita flui em um caminho circular fechado dentro do condutor, em um plano vertical ao campo magnético.

## Slide 9: APLICAÇÃO DE SENSORES DE CORRENTE PARASITA
Sensores de corrente parasita medem vibração em plantas de galvanização de aço
Para medir a espessura da placa de metal de chapas, canos ou tubos ocos também utilizou sensor de corrente parasita
O movimento da posição do cilindro em um motor de combustão interna também possui sensor de corrente parasita
Para medir o movimento dos cilindros hidráulicos, o sensor de corrente parasita também pode ser útil.
Empregado em avião aéreo, como interruptor de travamento de porta e aba do trem de pouso, etc.

## Slide 10: SENSORES DE EFEITO HALL
O sensor de Efeito Hall é usado para medir a magnitude de um campo magnético e consiste de um condutor, o qual é percorrido por corrente alinhada perpendicularmente ao campo magnético

## Slide 11: SENSORES DE EFEITO HALL

## Slide 12: SENSORES PIEZOELÉTRICOS
Os materiais piezoelétricos produzem uma tensão em seus terminais quando uma força é aplicada a eles.
Esses são usados frequentemente como receptores ultrassônicos e também transdutores de deslocamento em dispositivos que medem aceleração, força e pressão

## Slide 13: POLARIZAÇÃONOS CRISTAIS

## Slide 14: STRAIN-GAUGES
Baseiam-se no efeito piezoresistivo apresentado pelos materiais quando submetidos a uma força.
São dispositivos que mudam a resistência quando são estendidos ou comprimidos.
Eles permitem detectar pequenos deslocamentos, na faixa de 0 – 50 µm, e são usados comotransdutores, por exemplo, num diafragma de pressão que converte variações de pressão em pequenos movimentos.

## Slide 16: STRAIN-GAUGES
Consiste de um fio metálico que forma um zig-zag e é montado numa folha flexível.
O fio normalmente é circular.
Quando uma tensão mecânica é aplicada, a forma da seção transversal do fio muda.
A resistência do fio é inversamente proporcional à área da seção transversal, portanto, existe uma variação na resistência

## Slide 17: SENSORES ÓPTICOS
Os sensores óticos são baseados na modulação de uma fonte de luz e um detector de luz.
A luz pode ser transmitida por um cabo de fibra ótica, distribuída e a longas distâncias.
Essa forma de transmissão tem imunidade a ruídos induzidos eletromagneticamente e proporciona grande segurança em ambientes agressivos

## Slide 18: SENSORES ÓPTICOS

## Slide 19: SENSORES ULTRASSÔNICOS
São usados em muitos campos de medidas, particularmente para medir vazão, nível de líquidos e deslocamento.
O ultrassom consiste em frequências superiores a 20 kHz.
Consiste num dispositivo que emite o ultrassom e outro dispositivo que recebe.
As mudanças das variáveis são detectadas pelo tempo de viagem do ultrassom entre transmissor e receptor, ou mudança de fase.
A forma mais comum de elementos ultrassônicos é um cristal piezoelétrico um invólucro.
As frequências geralmente variam entre 20 kHz e 15 MHz.

## Slide 20: SENSORES ULTRASSONICOS

## Slide 21: SEMINÁRIO
Trabalhos devem demonstrar classificação, aplicação e importância dos instrumentos em:
INSTRUMENTAÇÃO EM MEDIÇÃO DE PRESSÃO
INSTRUMENTAÇÃO EM MEDIÇÃO DE VAZÃO
INSTRUMENTAÇÃO EM MEDIÇÃO DE NÍVEL
INSTRUMENTAÇÃO EM MEDIÇÃO DE TEMPERATURA
INSTRUMENTAÇÃO EM MEDIÇÃO DE VELOCIDADE

## Slide 22: REFERÊNCIAS
CAPELLI, A. Mecatrônica Industrial. São Paulo: Editora Saber, 2002
Guedes, L.A. Redes para Automação Industrial Capítulo 1: Automação Industrial - Evolução. UFRN. 2005
Zancan, Marcos Daniel. Controladores programáveis /3. ed. – Santa Maria : Universidade Federal de Santa Maria : Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, 2011. 54 p.: il.
https://automacaoecartoons.com/2018/01/15/sistema-supervisorio-scada-ihm/ Acessado em 09/09/2021
https://siautec.com.br/servicos/programacao-sistema-supervisorio
https://www.dicasdeinstrumentacao.com/sistemas-de-supervisao-e-aquisicao-de-dadosscada/
https://www.hitecnologia.com.br/blog/conheca-o-recurso-de-telas-sinopticas-do-portal-de-telemetria/
https://materialpublic.imd.ufrn.br/curso/disciplina/1/55/2/9
https://www.ni.com/pt-br/innovations/white-papers/06/pid-theory-explained.html
https://alfacomp.net/2020/06/25/clp-saiba-o-que-e-como-funciona-o-controlador-logico-programavel/

## Slide 23: OBRIGADO!
@rogerbcruz
@roger-cruz-a17a7b3a